## Slide 1: Project Elektronische tijdswaarneming
Nikita Lisabeth – Sergiy Skiridov

## Slide 2: Opdracht
Registratie
  loper krijgt barcode
  RFID chip koppelen
Wedstrijd
  tijd bijhouden bij checkpoints
  foto bij finish
Resultaat

## Slide 3: Technologiëen

## Slide 4: Barcode
CDC barcode scanner van Manhattan
aansluiting via USB
Wat is CDC?
  Charge Coupled Device
  chip die elektromagnetische straling omzet in elektrische lading
  concurrent van CMOS

## Slide 5: Barcode
Voordelen:
  snel in te lezen
  nauwkeurig
Nadelen:
  bij één fout in barcode  onleesbaar

## Slide 6: RFID
Wat?
  Radio-Frequency IDentification
  data opslaan/uitlezen van chips
  radiogolven
  NFC
    Near Field Communication
    in 1 richting lezen/schrijven
    bv. betalingen

## Slide 7: RFID
Soorten?
  vorm (implantaat, chip, een ‘papiertje’, …)
  modus (actief, passief, semiactief, semipassief)
  geheugen (enkele bits, megabits)
  frequentie (Low Frequency 125 kHz, Ultra High Frequency 860+ MHz, …)

## Slide 8: RFID
Voordelen
  geen fysiek contact of zichtlijn nodig
  moeilijk te vervalsen
  grote afstanden overbruggen
Nadelen
  privacy (evt. fraude)
  storing via elektromagnetische straling
  chemisch afval

## Slide 9: IP camera
AXIS PTZ camera
  PTZ
    Pan
    Tilt
    Zoom
  communicatie via netwerk
  via CGI URL syntax besturen
    Common Client Gateway Interface
    communicatiemethode tussen client en server

## Slide 10: IP camera
Voordelen
  snel aanpassen van standpunt
  goede beveiliging
    IP filtering
    HTTPS encryptie
    IEEE 802.1X netwerk toegangscontrole
    Wachtwoord
  open API

## Slide 11: DEMO

## Slide 12: Zijn er nog vragen?